第五章：方案的构思及其方法

方案的构思方法

(共2课时)

- 教学内容的分析

本课内容以设计“学生用台灯”为载体，学生在对台灯的信息收集与处理的基础上，根据台灯的设计基本要求，对台灯设计方案进行整体构思，并根据设计要求，选择合适的材料或标准件。

《通用技术课程标准》对本课时内容要求：能制定符合一般设计原则和相关设计规范的完整设计方案；能根据设计要求选择合适的材料或标准件。教材要求：理解设计分析的基本思路，掌握产品设计分析的三个要素。能对具体产品进行设计分析，能根据设计要求选择合适的材料和标准件。

本节内容是技术产品设计中最为关键的环节，它与上一章及后面几章形成设计过程的整体。设计分析是方案构思过程中必不可少的步骤，是完成设计构思的前提，合理周全的设计分析是成功地进行技术设计的关键，分析得当可以使构思的目标更明确，使技术产品更经济、实用，更好地满足人们的需求，而且为构思的多样化提供了平台。本课内容符合学生已有的认知与技能水平，能满足学生进一步学习与发展的需求。

（二）学生情况分析

设计分析需要考虑的问题较多，如果没有一个清晰的分析思路，将会使设计分析过程变得繁杂混乱。现在学生对方案的构思过程和方法没有系统的训练和学习，在设计过程中，对设计任何产品都应综合考虑物、人和环境三个方面认识和如何根据设计构思选择标准件，并不十分清楚。但现在学生对个性追求十分强烈，对自己的构思方案有热情，为本节课的教学奠定基础。

（三）教学目标

(一)知识与技能

通过对教师提供的台灯分析，理解物、人、环境对产品设计的重要性。

学会根据台灯的设计基本思路，选择合适的材料或标准件。

(二)过程与方法

通过对台灯结构的讨论分析，使学生理解解设计任何产品都应综合考虑物、人、环境三个方面因素，明确台灯设计思路。通过多媒体手段，使学生了解学生台灯的各个部件的选择和标准。

(三)情感态度与价值观

学生通过对台灯的设计方案构思的学习，培养他们严谨的科学态度和解决问题的能力。

（四）教学重点、难点

教学重点：台灯的设计分析。

教学难点：物、人、环境三个要素的理解和处理。

（五）教学策略及手段

本节课以教师提供的台灯为切入点，通过实物展示和学生讨论等多种教学手段，使学生理解对设计任何产品都应综合考虑物、人和环境三要素及如何根据设计构思选择标准件。

（六）课前准备

多媒体、台灯

（七）教学过程

| 教学环节 | 教学过程 | 教师活动 | 学生活动 | 教学意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导 入 新 课 内 容 课 堂 反 馈 课堂小节 | （一）课堂导入 1．提问：台灯设计的一般要求？ (1)功能要求：具有基本的照明功能，同时有适当的辅助功能； (2)技术指标：亮度>3001x，不反光，不眩目，绝缘度>1MΩ； (3)外观要求：美观，具有一定装饰效果； (4)耐用性：结构稳固，经久耐用； (5)成本要求：20元人民币以内。 2．展示出教师自己设计的床头小台灯实物并演示其功能。 3．提出问题：此台灯适合做作业吗？为什么？ 4.提出任务：结合台灯设计要求，设计一个适合高中学生学习使用的台灯。 学生用台灯的设计 （二）新课讲解 （一）设计需考虑的主要因素 组织讨论：学生用台灯与其它台灯相比，它独特形式什么？ 1．学习生活：照明、耐用等 2．生理和心理：光线柔和等 3．环境：适应性、环保等 （二）归纳：“物”、“人”、“环境” 分析：“物”、“人”、“环境” 三者的关系及在设计中的地位。 产品本身是一个整体，包括功能、造型、材料等。但任何产品都不是孤立存在的，一方面，它是为人服务的，人的需求在很大程度上决定着产品的设计；另一方面它是在一定的环境中使用，必然受到环境的制约，并对环境产生影响。因此，设计任何产品都应综合考虑物、人、环境三个方面。 （三）从物、人、环境三个方面分析教师设计的台灯为何不适合学生学习时使用? 归纳： 不适合的原因： 1.灯光太暗： 2.底座不太稳 3.触摸式感应开关会因无意的触碰而导致灯亮和灯灭。 4．学生用台灯设计分析基本思路 (1) 功能： 照明+附加功能， (2)结构稳定：是采用台式，还是采用夹式。 (3)造型分析：是采用常见的传统形式，还是进行创新设计。 (4)材料：是用木材，还是金属或者是塑料，或者是用代用品。 (5)安全性措施。 (6)成本。 (7)制作。 (8)特殊要求的提出。如调光要求，开关控制要求(遥控、手控、光控、触摸)等。 （二）确定台灯的各个部件 1．组成：灯泡、支撑架、灯罩、开关、底座 2．多媒体投影展示台灯各部件的多种图片 (1)灯泡、开关与电线 灯泡、灯头、开关和电线一般选择市场已有的标准件。 a目的：可以简化制作过程，又能实现通用通换。同样一类 部件市场的标准件也是有很多种的，这就需要根据设计的需要进行分析选择。比如灯泡和开关就有很多种。 b需求：学习的时间长，眼睛易疲劳采用没有频闪或频闪度较低的灯泡，在选择开关时，要注意环境对各类开关的影响。 (2)支撑架 支撑架的作用：主要起着支撑作用并决定台灯的高度。 要求：台灯放在书桌上的高度与学生的坐高及书桌高度之间的关系。 选择什么材料做支撑架，材料要考虑几个基本因素，耐用、安全、低成本、美观等。 (3)灯罩 灯罩的作用：安全、影响等光线强弱。 灯罩的材料：耐用、导热性弱、不透明、反光度适宜、颜色要和谐。 (4)底座 台灯的底座作用：主要起支撑和稳定，因此，它的设计主要是通过材料和形状的设计来保证台灯的稳定性。 （三）练习 设计支撑架时还应考虑哪些方面的问题？ | 提出问题 投影片 演示 提问 板书 引导 组织讨论 板书 教师归纳 讲解 ： 提出问题 板书 补充 讲解 展示各种灯泡图片或实物 各式支撑架图片或实物 各种灯罩图片或实物 提问 | 看书回答 观看 回答 听讲、看书、讨论、填空、汇报 听讲 思考回答 思考回答 观看 学生讨论 | 复习上一课内容，进一步熟悉设计的一般流程。 激发学生兴趣，学会发现问题，树立解决问题的信心。 明确学习任务。 学生根据需要对台灯的设计提出需求。逐步细化地进行开放性思考。 通过对物、人、环境的理解，明确台学生台灯设计需要考虑的主要因素 加深对物、人、环境对产品设计的重要性的理解 了解学生用台灯设计分析的基本思路 台灯的构成 了解使用标准件可以简化制作过程，实现通用互换。 观察思考，得出自已满意的方案 |
| 作业： 从物、人、环境三个方面分析你用的雨伞适不适合你使用。 根据你的需要，你将如何选择台灯的部件？请说明理由？ |

课后反思：从整节课的执行来看，学生的自主学习还是收到了一定的效果，从自行阅读书本的相关内容到自行对台灯进行分析，每个小组都达到了一定的目标，都对现在的台灯和自己的设计做出了一定的分析。但对台灯对行拆件分析的时候，因为学生是第一次涉及到项目，大多处于“依葫芦画瓢”的阶段，但这也是必经的阶段，不应苛求。