快速判断开闭环

摘要：根据闭环控制系统的定义，利用是否有检测装置、检测装置是否对输出量进行检测，就可以方便地判定一个控制系统是开或是闭。 
       1．普遍认同的定义 
      开环控制系统是指控制系统的输出量不对系统的控制产生任何影响。闭环控制系统是指系统的输出量返回到输入端并对控制过程产生影响的控制系统。 
      2．判断标准 
      要实现控制系统的输出量对控制过程产生影响，在逻辑组成上，控制系统中必定存在一个能感知系统输出量的检测装置，否则，输出不影响输入。对众多闭环控制系统的组成、工作过程的特点进行归纳，也印证这一点，闭环控制系统，具有两大特征，A、控制系统的逻辑组成上或逻辑元件中有检测装置或传感器；B、检测装置对控制系统的输出量进行检测。 
     所以，判断是否属于闭环控制系统的两个要件： 
     A．控制系统存在检测装置， 
     B．检测装置检测的是控制系统的输出量， 
     第一点从控制系统组成的角度，闭环控制系统必定有检测装置，第二点，从控制过程角度，闭环控制的输出量一定会影响控制过程。 
     3．学生难解的原因 
     判断一个控制系统是开是闭，无论从什么角度，这种不需要通过计算，直接可以判断的知识点，对学生来说，本不应是什么难事。但目前的事实是，学生对开环闭环判断不清，老师在教学中亦把它列为教学难点，这与老师在教学中的切入点很大的关系，如有些老师试图用输入量与输出量是否属于同一个物理量来判断开闭环，结果学生被弄糊涂了，因为：  控制系统的 输入量与输出量 属于同一物理量，不一定是闭环控制系统。另外也有一些老师用是否存在检测装置来判断开闭环，也不太合理， 因为： 有许多控制系统中检测装置只对环境的某个变量进行检测。如光控路灯。