## Slide 1
2.2 如何实现合理的人机关系
——超市购物车的人机分析与改良设计

## Slide 2
该产品的设计实现了哪些人机关系的目标？

## Slide 3
高效
人机作为一个整体，促进二者的协调，提高人的工作效率
健康
长期使用的过程中产品不会对人的健康产生不良的影响
舒适
不过早产生疲劳感，包括心理上的舒适感受
安全
不对人的身体构成生理上的伤害
人机关系目标
要把这些目标作为整体来考虑，它们不是独立的，而是相互关联的，需要权衡考虑。

## Slide 4
高效
安全
美观
经济
环保
设计要体现以人为本的理念
舒适
健康
人机关系要实现的目标

## Slide 5: 我有主见：
说说你在使用超市购物车时的一些感受？

## Slide 6
转向不灵活
细菌多
不能分类存放
儿童座椅空间过于狭小
结账排队等候时间长
颜色单一
我眼中的购物车
没有刹车
缝隙过大
有些超市需要硬币取用购物车
有些超市通道狭窄，购物车不容易通过
没有存放贵重物品的空间

## Slide 7
在设计中，如何实现合理的人机关系？
01
明确设计涉及哪些人机关系
注意处理好几个方面的关系
人与车筐：
人与车架：
研究人体上肢手臂与手推车把手之间的相互位置关系。保证人在
购物推车时的舒适度，才能更好地实现人车交互。
车筐的设计关键是要有合适的大小和能让人感到舒适的位置。对于一些带孩子购物的购物群体，还要满足能够保证孩子安全的需要。
车架是用来安装车轮和支撑车筐的部件。 车架下面装上车轮能够让人轻松自然地推动手推车前进；同时车架上面安装上车筐使人在选取商品时能够有一个好的舒适感。
人上肢手臂与车把：
车把
车筐
车架

## Slide 8: 2、手臂的活动范围
在设计中，如何实现合理的人机关系？
01
明确设计涉及哪些人机关系
02
考虑这些人机关系涉及哪些因素和技术指标
注意处理好几个方面的关系
1、人体的尺寸：身高、肩高、肩宽、手臂长、手掌长等。
3、手的运动生理特征：手的操作力 一般成年男子的瞬时最大拉力约为700N，女子约为380N，男子瞬时的最大握力约为560N，女子约为310N。

## Slide 9
2
静态的人与动态的人
3
人的生理需求与心理需求
4
信息的交互
普通人群与特殊人群的关系
1
03
注意处理好几个方面的关系
在设计中，如何实现合理的人机关系？
四个主要关系：具体应用时不一定全部考虑。

## Slide 10
每个人都能推开的安全门
创意其实非常简单，将安全门的拉手从横向变为纵向，表面覆以夜光材料。于是，紧急状况下，即便电力全灭它也能醒目地标明安全门的位置，且长条拉手能覆盖至门的底部，保证每个人——无论他是成年人、小孩、残疾人——都能将之打开逃生。
普通人群与特殊人群
设计的产品要考虑到不同人群（使用者）的不同需要。

## Slide 11: 2、购物车设计时，需要考虑哪些特殊人群的需求？
1、你还知道哪些考虑特殊人群需求的设计？

## Slide 12
静态
动态
动态
动态
静态人与动态人
设计中产品不仅要符合人体的静态尺寸，还要让人在使用它是有足够的空间方便施力，这样的设计有利于减少人体疲劳，提高效率，满足健康、舒适的要求。

## Slide 13
生活中的哪些设计是考虑到静态与动态的需求？
购物车如何考虑静态与动态的需求？

## Slide 14
设计中的人机关系不仅要满足人的生理需求，而且要满足人的心理需求，产品的色彩、材质等都会对人的心理产生影响。视觉、听觉、触觉、味觉等都影响人的心理感受。
生理需求与心理需求
色彩的功能：
①美观
②物理温度
③心理温度
④面积
⑤距离
⑥时间
⑦质量
⑧活跃程度
⑨影响食欲

## Slide 15: 阅读：汽车的颜色
哪种颜色的汽车最危险？
哪种颜色的汽车最安全？
危险：棕色、绿色、灰色
安全：银灰色、红色、黄色、蓝色

## Slide 16
生活中的哪些设计是考虑人的生理需求或者心理需求？
购物车如何考虑人的生理与心理需求？
为什么购物车把手都是直的？我们能不能使握持方式更符合手腕的自然状态

## Slide 17
信息交互
人与产品的互动过程就是人机之间运用信息语言交流的过程，改善信息传递的途径能够获得更好的人机关系。

## Slide 18
你知道有哪些设计体现了产品与人的信息交互？
购物车与人之间有哪些信息交互的诉求？
超市打折优惠信息
商品位置导航
商品性能
所购物品的数量、种类、价格等
商品称重
顾客身份识别，登录顾客购物账户，并在人机交互设备显示。

## Slide 19
如何实现合理的人机关系？
首先应该明确设计涉及哪些人机关系。
其次要考虑这些人机关系涉及哪些因素和技术指标。
在实现合理的人机关系的设计中，我们还应该注意处理好以下几个方面的关系。
普通人群和特殊人群的需求
不同的生理和心里需求
静态的人和动态的人
信息交互

## Slide 20: 设计还需注意？
设计如果仅仅秉持以人为本，要千方百计地满足人类的需求，奢侈品设计、过度包装等问题就无法避免。
设计中要强调人与自然和谐共生，摒弃“人类中心主义”和将人的权力凌驾于万物之上，主张天人合一，倡导绿色设计。

## Slide 21: 四、我能行
应用所学知识设计一款人性化的购物车

## Slide 22: 产品效果图

## Slide 23
观察本校的校园内，找出其中人机关系设计不合理的地方，并形成书面报告。
课 后 活 动

## Slide 24: 与之相关的人机数据——人体尺寸

## Slide 25: 与之相关的人机数据——手部的活动范围